# Astronomie & Internet

Nützliche Informationen

(Stand: 29. September 2008)

# Die Teleskope

## MONET North

- Teleskop-Daten

  - Code: 711 (Mc Donald Observatory, Texas)

  - geogr. Position: Mt. Locke, 30° 40' 17" North, 104° 01' 22.4" West, about 1900m

  - Öffnung: 1.2m

  - Brennweite 8.4m (f/7)

  - Maßstab: 24.55”/mm (0.33”/13.5μ-Pixel)

  - max. Gesichtsfeld: ungefähr 20’

  - Gesichtsfeld für 1k*1k-CCD: 5.65’ (13.8mm)
(später für 2k*2k-CCD: 11.3’ (27.6mm)

## MONET South

- Teleskop-Daten

  - Code: B31 (Southern African Large Telescope, Sutherland)

  - geogr. Position: 32°22'32.0'' South, 20°48'38.9'' East, 1750.6 m

  - Öffnung: 1.2m

  - Brennweite 8.4m (f/7)

  - Maßstab: 24.55”/mm (0.33”/13.5μ-Pixel)

  - max. Gesichtsfeld: ungefähr 20’

  - Gesichtsfeld für 2k*2k-CCD: 11.3’ (27.6mm)

# Links

- MONET

  - Projekt-Homepage: 
http://monet.uni-goettingen.de/cgi-bin/WebObjects/MonetPortal

  - MONET im Ruhrgebiet:
http://www.didaktik.physik.uni-duisburg-essen.de/MONET/

  - Teleskop-Zugang:
http://82.94.207.135/cgi-bin/WebObjects/MONET.woa

  - Standbild und Video vom Teleskop:
http://www.astro.physik.uni-goettingen.de/~hessman/MONET/still.html

  - Verzeichnis aller Bilder:
http://82.94.207.135/AltaImages/

  - Wetter und Himmel über dem McDonald-Observatory 
http://observatories.hodar.com/mcdonald/night.html

  - Remote sites: file:///D:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Backhaus/Eigene%20Dateien/Astronomie/MONET/remote/index.html

- „What’s Observable“ (NASA): http://ssd.jpl.nasa.gov/sbwobs.cgi

- Minor Planet & Comet Ephemeris Service: 
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPEph/MPEph.html

- Near Earth Objects - Dynamic Site: http://newton.dm.unipi.it/cgi-bin/neodys/neoibo

- Your Sky: http://www.fourmilab.ch/yoursky/

- The Internet’s Virtual Telescope: http://skyview.gsfc.nasa.gov/

- Digital Sky Survey: ESO oder SkyView

# Bild-Verzeichnisse

- Bilder

  - Datum (Datum der Beobachtungssitzung)

    - focus (Bilder zum Auffinden des exakten Fokus)

    - bias (BIAS-Bilder)

    - dark (Dunkelbilder)

    - flat (Flat-Bilder ...)

      - vflat (... mit V-Filter,)

      - rflat (... mit R-Filter,)

      - iflat (... mit I-Filter)

    - txt (Headers aller Bilder als Textdateien)

    - Objekt1 (Rohbilder von Objekt 1 usw.)

    - Objekt2

    - ...

Telefonnummern

- Rick Hessman

  - Dienstlich: 0551-39-5052

  - Privat:

  - Handy: 0160-94810125

- Dominik Bomans

  - Dienstlich: 0234-32-22335